ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 0,75 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –0,75 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 0,75 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –0,75 – 1,0Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			0,75

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		90,0 / 89,0

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			330(3,3)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							25,8

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					14,1

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					85,6 / 71,5

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	894,7 / 916,7

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				995,0 (986,6)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2	24,4

- радиационная	4,8

- конвективная	19,6

14 Водяная ёмкость, м3	1,6

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3	0,882

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	350

- из горячего состояния	1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							2450

- ширина							1530

- высота							1585

18  Размеры топочной камеры`, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			1727

- диаметр топки в свету, D				Ø630

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			306 x 206

20  Потери тепла в окружающую среду, q5 %	0,40

21  Масса котла (без горелки), т					3

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15