ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 1,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 1,5 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 1,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 05015331 – 2004

(КВа – 1,5 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			1,5

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,5 / 92,6

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			375 (3,8)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							51,6

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					28,3

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					163,2 / 136,6

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	1705,0 / 1751,6

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				1896,2 (1885,2)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2	51,0

- радиационная	10,7

- конвективная							  40,3

14  Водяная ёмкость, м3				                            4.6

15  Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3			  0,714

16  Допустимое число циклов

- из холодного состояния				230

- из горячего состояния				1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							3505

- ширина							2020

- высота							2260

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			2640

- диаметр топки в свету, D				Ø972

19  Проходное сечение дымового патрубка, мм			400 x 300

20  Потери в окружающую среду, q5%	0,40

21  Масса котла (без горелки), т					5,8

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15