ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 2,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 2,5 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 2,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 2,5 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			2,5

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,3 / 92,4

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			510 (5,1)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							86,0

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					47,1

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					272,5 / 228,1

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	2847,2 / 2924,4

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				3166,5 (3147,3)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	78,7

- радиационная	14,4

- конвективная	64,3

14 Водяная ёмкость, м3 	7,3

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3 	0,863

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	280

- из горячего состояния	100000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							4190

- ширина							2280

- высота							2515

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3310

- диаметр топки в свету, D				Ø1070

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			400 x 400

20  Масса котла (без горелки), т					8,6

21   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15