ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл  ФР10-10-16-204   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –10 – 1,6 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл  ФР10-10-16-204   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –10 – 1,6 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			10

- Температура воды на выходе, (С не более				150

3     Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,6 (16,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,7 / 92,7

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		170 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1354

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25 / 45 °C), м3/час						343,9 / 188,4

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 80 °C), м3/час						106,4

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1085,2 / 909,3

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	11338,9 / 11659,1

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				12610,4 (12547,9)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	270,3

- радиационная 							  38,4

- конвективная 					                        231,9

14 Водяная ёмкость, м3 				                          20,7

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	                        960

16 Расчётное число пусков

- из холодного состояния			                       200

- из горячего состояния 				                       15 000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							6950

- ширина							3240

- высота							3435

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5180

- диаметр топки в свету, D				Ø1600

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			750 x 750

20  Масса котла (без горелки), т					28

21  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет

- Расчёт на сейсмическое воздействие                                            9 баллов