Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-125

Габарит, мм

L- 1328 длина	A- 870	P- 450	а1- выход воды G2	Масса котла, кг- 338

ØD- 716 ширина	C- 390	H- 616	a2- вход воды G2

Z- 848 высота	E- 312	B- 1016	а3- предохранительный клапан G1 1/4

Габарит, мм	F- 440	T- 29	а4- газоход котла Ø200

Жаровой трубы	G- 0	V- 41	а5- отверстие под горелку Ø135 (переходная плита Q240х240х12)

N-794 длина	K- 160	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 400 диаметр 	R- 290	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 135	а8- дренаж G1

W- 180	а9- слив конденсата G1

U- 70	а15- лючок для осмотра и чистки Ø200

L1- 162