Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-175

Габарит, мм

L- 1760 длина	A- 1230	P- 565	а1- выход воды Ду65 Ру10	Масса котла, кг- 604

ØD- 916 ширина	C- 686	H- 815	a2- вход воды Ду65 Ду10

Z- 1080 высота	E- 335	B- 1312	а3- предохранительный клапан G1 1/4

Габарит, мм	F- 175	T- 60	а4- газоход котла Ø250

Жаровой трубы	G- 0	V- 142	а5- отверстие под горелку Ø175 (переходная плита Q270х270)

N-1130 длина	K- 735	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 500 диаметр 	R- 315	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 160	а8- дренаж G1

W- 155	а9- слив конденсата G1

U- 210	а15- лючок для осмотра и чистки Ø200

L1- 183